嵊州市东源纺织品贸易有限公司年上浆1500万米、织造1000万米棉布建设项目非重大变动环境影响分析说明信息公开

根据涉变动环评与排污许可管理衔接的相关要求，现将嵊州市东源纺织品贸易有限公司年上浆1500万米、织造1000万米棉布建设项目非重大变动环境影响分析说明信息予以公开。

# 一、项目概况

项目名称：年上浆1500万米、织造1000万米棉布建设项目

项目性质：迁改建

建设单位：嵊州市东源纺织品贸易有限公司

建设地点：绍兴市嵊州市甘霖镇工业功能区（嵊州市恒兴织造服饰有限公司内）。

二、项目变动内容

## 1、项目设备变化情况

企业根据场地实际情况，对项目生产设备进行了调整，具体变化情况见表1。

表1 环评中生产设备与实际建设中变化情况

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评中审批数量（台/套） | 实际建设情况 （台/套） | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整经机 | / | 4 | 3 | -1 |
| 2 | 码布机 | / | 1 | 0 | -1 |
| 3 | 喷气织机 | 入纬率2200米/分钟 | 40 | 0 | -40 |
| 4 | 空压机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 纱浆机② | / | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 烘筒③ | / | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1.0t/h天然气锅炉④ | LSS1.0-1.0-Q | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 全自动雾化加湿器 | / | 2 | 1 | -1 |
| 注：纱浆机中配套高温高压自动调浆桶、输送泵等辅助设备；烘筒一套含烘筒5个；1.0t/h天然气锅炉配一套锅炉软化设备。 |

项目环评中设有4台整经机、40台喷气织机，实际建设过程中设3台高效整经机，以保证生产产能。喷气织机不再建设，喷气织机的变动可以减少生产过程中粉尘的排放，减少对环境的影响。

## 原辅材料用量变化情况

项目实际建设过程中不再喷气织机，减少了润滑油的使用，具体变化情况见表2。

表2 环评中原辅材料种类、数量与实际建设中变化情况

| 序号 | 原辅采材料名称 | 环评中审批数量 | 实际建设情况 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉纱* | 1800t/a | 1800t/a | 0 | / |
| 2 | 胶粉* | 100t/a | 100t/a | 0 | / |
| 3 | 天然气 | 18万m3/a | 18万m3/a | 0 | / |
| 4 | 水 | 1135t/a | 1135t/a | 0 | / |
| 5 | 润滑油 | 0.5t/a | 0.2t/a | -0.3t/a | 喷气织机不再建设 |
| 6 | 氯化钠 | 0.04t/a | 0.04t/a | 0 | / |
| 7 | 阳离子交换树脂（钠型） | 0.04t/a | 0.04t/a | 0 | / |
| 注1：*棉纱：根据市场发展及客户定制要求，棉纱纱支规格不同，因此原料用量不同，根据企业提供信息，本项目产品规格为120g/米纱（指经纱、纬纱克重之和）； 注2：*胶粉：属于植物胶水类，无毒无味（成分：马铃薯淀粉+玉米淀粉96%-98%，聚丙烯酸酯1-2%，抗静电剂（油脂）1%-2%）。 |

项目环评中润滑油的年用量为0.5t，用于空压机、喷气织机等设备的生产过程，实际建设中不再建设喷气织机，润滑油年用量的变动可以减少废润滑油及废润滑油包装桶的产生，减少对环境的影响。

## 变动后污染源强变化情况

- 废气

本项目废气主要为纺织过程中产生的棉尘、浆料混合过程中产生的粉尘、锅炉燃料燃烧废气和烘干产生的有机废气。在实际建设过程中减少了织造工序，减少了织造粉尘的产生，烘干产生的有机废气经收集后通过两根12m高排气筒排放。

- 废水

本项目废水主要为锅炉软化水、锅炉冷凝水、配浆用水、浆槽清洗废水、锅炉软化树脂反冲洗水、雾化加湿用水和员工生活污水。在实际建设过程中锅炉及软化设备、浆纱机、雾化加湿器及员工数量均未发生变化，废水排放与原环评一致。

（3）噪声

根据原环评预测，项目厂界昼、夜间四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。实际建设过程中减少整经机的数量，喷气织机不再建设，可以减少噪声对周围环境的影响。

（4）固废

项目固体废弃物主要为棉尘、次品、离子交换树脂、废包装材料和生活垃圾。实际建设过程中喷气织机不再建设，润滑油年用量减少，从而可以减少棉尘、废油桶及废润滑油的产生。

## 表3 环评中污染源强与实际建设中变化情况

| 污染物名称 | 环评中排放量 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 127.5 | 127.5 | / |
|  | CODCr | 0.006 | 0.006 | / |
|  | 氨氮 | 0.001 | 0.001 | / |
| 废气 | 二氧化硫① | 0.036 | 0.036 | / |
|  | 氮氧化物 | 0.0545 | 0.0545 | / |
|  | 颗粒物 | 0.3772 | 0.0532 | 减少了织造过程产生的粉尘 |
| 固废 | 棉尘 | 0.216 | 0.01 | 减少了织造过程回收的粉尘 |
|  | 次品 | 0.9 | 0.9 | / |
|  | 废弃离子交换树脂 | 0.04 | 0.04 | / |
|  | 废包装材料 | 24.7 | 24.7 | / |
|  | 废油桶 | 0.066 | 0.066 | 0.022 |
|  | 废润滑油 | 0.05 | 0.02 | 减少了喷气织机的使用 |
|  | 生活垃圾 | 3 | 3 | / |

## 变动后环境保护措施变化情况

## 表4 环评中环境保护措施与实际建设中变化情况

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环评中环境保护措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 织造 | 颗粒物 | 在通风换气口增设防尘罩、在车间内加装空调和空气加湿器，将棉尘尽量控制在车间内，同时加强车间换气、加强对新风和回风的过滤 | 不产生织造废气 |
|  | 浆料混合 | 颗粒物 | 车间安装排风扇，加强车间内空气流通 | 与环评一致 |
|  | 上浆、烘干 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  | 废气经收集后，通过两根12m高排气筒排放（DA002、DA003）。 |
|  | 燃烧废气（DA001） | 工业废气量、烟尘、SO2 | 经低氮燃烧装置燃烧后用过8m高排气筒排放 | 与环评一致 |
|  |  | NOX |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 化粪池预处理达标后接入市政污水管网 | 与环评一致 |
| 声环境 | 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 | 与环评一致 |
| 固体废物 | 棉尘、次品、废弃离子交换树脂、废包装材料收集后外售综合处理；废润滑油、废油桶等收集后暂存危废仓库，定期委托资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门定期清理。 | 与环评一致 |

项目环评中上浆、烘干废气为无组织排放，实际建设过程中废气经收集后通过两根12m高排气筒排放，对废气排放方式进行了优化了，更利于环保排放的控制。

## 5、变动后厂房平面布局变化情况

## 环评中设整经车间、织造车间等，企业根据实际场地情况，在实际建设过程中不再建设织造机，对厂区内平面布局进行了调整，本次厂房平面布局变动不新增敏感点，厂界外周边50m范围内仍不存在居民区等敏感点，变动情况见图1、图2。

图1 环评中厂区平面布局图

## 图2 实际厂区平面布局图

三、结论

本项目实际建设过程中，生产设备数量、原辅材料年用量、设备布局及废气排放方式较环评中有变动，减少了对环境的影响，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）中重大变动清单，本项目的调整不属于重大变动，企业不需要重新报批环境影响评价文件。

# 四、联系方式

建设单位：嵊州市东源纺织品贸易有限公司   联系电话：13575530999

编制单位：杭州申澜环保科技有限公司       联系电话：0571-85121394五、查阅非重大变动环境影响分析说明全本的方式

公众可如需查阅说明全本或其他资料，可以致电建设单位或编制单位索要文本查阅。

2023年2月28日

# Text boxes

锅炉1台

DA001