嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：嵊州市越兴瓶盖股份有限公司

编制单位：嵊州市越兴瓶盖股份有限公司

二〇二三年四月

建设/编制单位法人代表：

建设/编制单位：嵊州市越兴瓶盖股份有限公司

电话：

传真：

邮编：312464

地址：嵊州市甘霖镇蛟苍路198号

目  录

表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	8

表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定	9

表五 验收监测质量保证及质量控制	14

表六 验收监测内容	16

表七 验收监测期间生产工况及验收监测结果	17

表八 验收监测结论及建议	22

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	24

附图1 项目地理位置示意图	25

附图2 项目平面布置图	26

附件2 营业执照	29

附件3 危废处置协议	30

附件4 排污登记回执	34

附件5开工、竣工、调试时间公示照片	35

附件6 检测报告	38

附件7 验收意见及签到单	51

# 表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年产6亿只金属瓶盖建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 嵊州市越兴瓶盖股份有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟苍路198号 |
| 主要产品名称 | 金属瓶盖 |
| 设计生产能力 | 年产6亿只 |
| 实际生产能力 | 年产6亿只 |
| 建设项目环评时间 | 2020年7月 | 开工建设时间 | 2020年10月 |
| 调试时间 | 2023年1月 | 验收现场监测时间 | 2023年2月18日、19日 |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 4350万元 | 环保投资总概算 | 43万元 | 比例 | 0.99% |
| 实际总概算 | 4300万元 | 实际环保投资 | 45万元 | 比例 | 1.03% |
| 验收监 测依据 | 1、国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定 国务院令第682号）； 2、国家环境保护总局《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019； 3、国家环境保护总局《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007； 4、国家环境保护总局《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ706-2014； 5、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（试行）； 6、浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》； 7、 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号； 8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日； 9、杭州申澜环保科技有限公司《嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目环境影响报告表》； 10、绍兴市生态环境局《关于嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2020]148号）。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 废气 本项目氯化氢、氯乙烯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，非甲烷总烃、颗粒物、投料粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩改二级标准。具体见下表1-1、表1-2、表1-3： 表1-1 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率 kg/h 无组织排放浓度监控限值 排气筒高度 二级 监控点 浓度mg/m3 氯化氢 100 15 0.26 0.20 氯乙烯 36 15 0.77 0.60 排气筒高度不低于15m，还应高出周围200半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 表1-2 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物名称 排放限值（mg/m3） 适用的合成树脂类型 污染物排放 监控位置 场界浓度限值 （mg/m3） 非甲烷总烃 60 所有合成树脂 车间或生产设施排气筒 4.0 颗粒物 20 1.0 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t） 0.3 所有合成树脂 （有机硅树脂除外） / / 表1-3 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物 厂界标准值（mg/m3） 排放标准值 二级，新改扩建 排气筒高度（m） 排量（g/h） 臭气浓度 20（无量纲） 15 2000（无量纲） 2、废水 本项目无生产废水产生，项目所在地已达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，送甘霖镇污水处理厂处理，纳管标准详见表1-4。 表1-4 废水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目 pH COD NH3-N P GB8978-1996三级标准 6-9 500 35 — 注：氨氮、总磷排放标准参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）执行。 3、噪声 营运期项目厂界四周噪声排放均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），详见表1-5。 表1-5工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 时段 边界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3 65 55 4、固废 本项目固废处理和处置按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般固废暂存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中适用于新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理的相关规定；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求配建贮存设施，并定期送有资质单位进行安全处置。 |

# 表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

1、工程建设内容： 嵊州市越兴瓶盖股份有限公司成立于2018年5月30日，是一家从事生产、销售金属瓶盖、金属材料的企业，公司成立以来一直未进行销售和生产活动，现购得位于浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟苍路198号的M2017-62号地块新建厂房，用于金属瓶盖的加工生产，厂房建筑面积13000平方米。企业总投资4300万元，主要采用冲压、注胶、干燥、包装等技术和工艺，购置冲床、高速成型机、送料架等设备，实施年产6亿只金属瓶盖的生产项目。 企业2020年7月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月21日取得绍兴市生态环境局《关于嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2020]148号）（附件1）。企业已领取了排污许可证，许可证编号：91330600MA2BER5375001Z。 项目于2020年10月1日开工建设，2022年12月10日竣工，调试日期为2023年1月5日至2023年1月15日。 受企业委托，浙江华科检测技术有限公司于2023年2月18日、19日，对项目的废水、废气和噪声进行监测。 ⑴项目名称：年产6亿只金属瓶盖建设项目。 ⑵建设地点：嵊州市甘霖镇蛟苍路198号。 ⑶建设性质：新建。 ⑷工程规模： 项目实际投资额为4300万元，环保投资为45万元，生产规模为年产6亿只金属瓶盖。 ⑸劳动组织：企业劳动定员 30人，实行三班制24小时生产，全年工作300天，不提供食宿。 表2-1 项目产品方案 产品 审批年产量 实际达产年产量 备注 金属瓶盖 6亿只 6亿只 与环评审批一致 2、项目原辅材料消耗及设备清单： 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 序号 物料名称 审批总消耗量t/a 达产实际总消耗量t/a 备注 1 马口铁 3000 2950 / 2 胶水 DOTP增塑剂 200 198 不锈钢储罐，200kg/桶，最大储量40桶 PVC糊树脂 240 235 主要成分为PVC，20kg/袋， DOTP: 聚氯乙烯糊树脂=1:2； PVC掺混树脂 160 158 DOTP: 聚氯乙烯掺混树脂=1:2 项目实际原辅材料种类及用量与环评基本一致。 表2-3 项目设备清单 序号 设备名称 规格 审批总数量 实际建设情况 备注 1 冲床 JS21-25 12台 12台 冲压 2 冲床 JFC21S-45B 2台 2台 冲压 3 高速成型机 XKG 10台 10台 冲压成型 4 烘干线 / 5条 5条 注胶、干燥 5 送料架 CT-HB1010 12台 12台 / 6 龙门冲床 / 3台 3台 冲压 7 搅拌机 / 1台 1台 搅拌 项目主要生产设备种类与数量与环评一致。 3、项目水平衡 图2-1 项目水平衡（单位：t/a） 生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 将DOTP增塑剂、PVC糊树脂、PVC掺混树脂进行配比搅拌，搅拌温度控制在80℃左右，搅拌时间8分钟。原料马口铁经冲床冲压成型，制成瓶盖形状，进行检验，检验合格的产品送入高速成型机中将瓶盖进行注胶，注胶常温进行，再进入烘干线进行烘干（烘干温度为170-180℃，烘干时间约6-7分钟），最后将烘干后的瓶盖包装入库。 包装入库：成品包装入库。 变动情况 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》内容分析，本次验收项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施变化是否属于重大变动的分析如下：

表2-4 本次验收项目变动情况 类别 编号 重大变动清单要求 环评要求 实际情况 是否属于重大变动 性质 1 建设项目开发、使用功能发生变化的 新建 新建 否 规模 2 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 年产6亿只金属瓶盖。 项目实际生产能力与环评一致。 否 3 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 4 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%以上的。 地点 5 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 建设地点：浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟苍路198号 与环评一致 否 生产工艺 6 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一的 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） 本项目主要生产金属瓶盖，生产工艺、生产设备、原辅材料等详见环评 本项目产品实际为金属瓶盖，无新增产品品种。项目生产工艺与环评审批一致。项目位于环境质量达标区，无新增污染物。 否 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 废水第一类污染物排放量增加的 其他污染物排放量增加10%以上的 7 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 / / / 环境保护措施 8 废气、废水污染物防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 ①废气：经集气罩收集后通过“水喷淋+静电除油+活性炭吸附”处理，最后经过15m高排气筒排放。②废水：生活污水经化粪池预处理后，近期委托附近村民清运作农肥，远期纳入甘霖污水处理厂。③噪声：建设单位应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；生产过程门窗尽量密闭；合理布局，精心操作，减少设备空转；加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。④固废：边角料、不合格产品、废包装袋经收集后外售综合利用；废气处理废DOTP、废活性炭、喷淋废液委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 ①废气：投料粉尘产生量较少，在车间内无组织排放；注胶、烘干废气经集气罩收集后通过“水喷淋+静电除油+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m 高排气筒高空排放。②废水：厂区已落实“雨污分流、清污分流”，规范设置了雨水、污水排放口。本项目所在地已达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经甘霖镇污水处理厂处理达标后排放。③噪声：项目优化了厂区布局，选用了低噪声设备，加强设备维护，对高噪声设备采取了有效的减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。④固废：边角料、不合格产品、废包装袋经收集后外售综合利用；废气处理废DOTP暂存危废间，累积到一定量及时委托有资质单位处置；废活性炭、喷淋废液委托嵊州新业危险废物经营有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 否 9 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 10 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 11 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 12 固体废物利用处置方式由委外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独展开环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 13 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 综上，本建设项目的选址、生产产品与工艺、污染物治理工程均未发生重大变动；生产规模、生产设备、污染物排放量等均未超过环评与审批的量，符合竣工验收条件。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染物产生途径： ⑴废气 项目生产过程废气主要为投料粉尘、注胶、烘干废气、恶臭。投料粉尘产生量较少，在车间内无组织排放；注胶、烘干废气经集气罩收集后通过“水喷淋+静电除油+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m 高排气筒高空排放。 ⑵废水 项目产生的废水包含喷淋废水和员工生活污水。 喷淋废水循环使用，部分随捞渣带走，定期补充新鲜水，每半年全部更换一次，更换的废液作为危险固废委托资质单位处置。 本项目劳动定员30人，生活用水量约为500t/a，产污系数取0.85，则生活污水排放量为425t/a，生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网送甘霖污水处理厂处理。 ⑶噪声 项目噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。项目采用先进生产设备，采用了建筑物隔声等措施，加强对设备日常维修保养，减少噪声对环境的影响。 ⑷固废 项目产生的增塑剂包装桶由厂家回收利用，固体废弃物主要为边角料、不合格产品、废包装袋、废气处理废DOTP、废活性炭、喷淋废液和生活垃圾。 表3-1 项目固废分析情况汇总表 名称 产生工序 属性 代码 预测产生量（t/a） 满负荷产生量（t/a） 处置方式 边角料 冲压、机加工 一般废物 / 60 58 收集后外售综合利用 不合格产品 检验 一般废物 / 2 2 收集后外售综合利用 废包装袋 原料包装 一般废物 / 1 1.8 收集后外售综合利用 废DOTP 废气处理 危险废物 HW13 265-101-13 1.0206 1 暂存危废间，累积到一定量及时委托有资质单位处置 废活性炭 废气处理 危险废物 HW49 900-041-49 0.67 0.65 嵊州市新业危险废物经营有限公司处置 喷淋废液 废气处理 危险废物 HW12 900-252-12 3.2 3 生活垃圾 日常生活 一般废物 / 10.5 8 委托环卫部门定期清运 项目实际生产过程中产生的固废种类及数量与环评基本一致。企业建有规范危废暂存，仓库地面均已硬化，设有防腐防渗措施，标识、标牌齐全。

# 表四 建设项目环境影响报告主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 ⑴大气环境影响分析 根据导则推荐的估算模式对烘干废气进行预测，点源和面源最大落地浓度均低于其环境质量标准。预测结果表明，项目污染物浓度增量对环境空气质量的影响非常小；根据工程分析，本项目粉尘产生量较少，在车间内无组织排放，建议企业加强车间通风；项目产生恶臭能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩改二级的相关排放要求。因此本项目的废气对周围环境影响较小。 ⑵水环境影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理，近期委托附近村民清运作农肥，远期待管网铺设完成后，经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管，最终由甘霖镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排。项目排水量较小，故项目排放的废水对周边地表水环境的影响较小。 ⑶固体废弃物影响分析 本项目产生的固废主要为边角料、不合格产品、收集粉尘、废包装袋、废DOTP、废活性炭、喷淋废液和职工生活垃圾。其中边角料、不合格产品、收集粉尘、废包装袋可外售综合利用，废DOTP、废活性炭、喷淋废液委托资质单位处置，职工生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。 本项目产生的固体废物对周围环境影响很小。 ⑷噪声影响分析 由监测结果可知，企业正常生产时，项目厂界昼、夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，项目保护目标噪声叠加后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

审批部门决定 表4-2 批复落实情况对照表 批复要求 落实情况 备注 总投资4350万元，环保投资30万元，购置位于嵊州市甘霖镇蛟苍路198号的M2017-62号地块进行新建厂房，建筑面积13000平方米，主要采用冲压、注胶、干燥、包装等技术或工艺，购置冲床、高速成型机、送料架等设备，项目建成后形成年产6亿只金属瓶盖的生产规模。 项目实际总投资约4300万元，环保投资45万元，位于嵊州市甘霖镇蛟苍路198号的M2017-62号地块，新建厂房建筑面积约13000平方米，实际工艺为冲压、注胶、干燥、包装等，实际购置设备为冲床、高速成型机、送料架等设备，实际生产能力为年产6亿只金属瓶盖。 符合批复要求 采用先进生产设备，选用环保型原辅材料，不得使用国家、省、市规定的淘汰、落后生产设备。 采用先进生产设备，选用环保型原辅材料。 符合批复要求 做好清污分流、雨污分流。规范设置雨水、污水排放口。本项目生活污水经处理后近期委托附近村民清运，远期经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入乡镇污水管网，经甘霖镇污水处理厂处理达标后排放。 厂区已落实“雨污分流、清污分流”，规范设置了雨水、污水排放口。本项目所在地已达到纳管条件，生活污水经化粪池预处理后纳入污水管网，经甘霖镇污水处理厂处理达标后排放。 符合批复要求 做好废气污染防治工作。项目搅拌、烘干产生的非甲烷总烃、颗粒物、投料粉尘经处理达到GB31572-2015《合成树脂工业大气污染物排放标准》中表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；产生的氯化氢、氯乙烯经处理达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准；恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界新、改括二级标准。 项目生产过程废气主要为投料粉尘、注胶、烘干废气、恶臭。投料粉尘产生量较少，在车间内无组织排放；注胶、烘干废气经集气罩收集后通过“水喷淋+静电除油+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m 高排气筒高空排放。各类污染物均达到相关排放标准。 符合批复要求 合理布置厂区，选用低噪声设备，合理布置产噪，高噪声设备不得布设在厂界周围。对产噪设备和车间采取消声、隔音、减振治理，加强对设备的日常检验维护；确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 选用选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、消音、减振等措施，厂界噪声符合标准要求。 符合批复要求 按环评要求设置固体废物贮存场所，妥善处置固体废弃物，危险废物委托有资质单位处理，生活垃圾按要求处理。 项目产生的增塑剂包装桶由厂家回收利用，固体废弃物主要为边角料、不合格产品、废包装袋、废气处理废DOTP、废活性炭、喷淋废液和生活垃圾。边角料、不合格产品、废包装袋经收集后外售综合利用；废气处理废DOTP暂存危废间，累积到一定量及时委托有资质单位处置；废活性炭、喷淋废液委托嵊州市新业危险废物经营有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。 符合批复要求 严格实行污染物总量控制制度。项目实施后，仅产生生活污水，无需总量替代。本项目污染物排放总量：废水0.045万吨/年、CODcr0.022吨/年、NH3-N0.002吨/年、VOCs0.04吨/年、烟粉尘0.24吨/年。新增VOCs和烟（粉）尘排放量按1:2替代削减，新增的VOCs总量控制污染物需按1:1替代削减，所需总量在嵊州市区域总量中予以调剂解决。 项目实施后，仅产生生活污水，无需总量替代。本项目污染物排放总量：废水0.0425万吨/年、CODcr0.021吨/年、NH3-N0.002吨/年、VOCs0.04吨/年、烟（粉）尘0.0.049吨/年。 符合总量控制指标

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： ⑴随时掌握监测期间的生产工况，保证监测过程中生产负荷满足有关要求。 ⑵监测分析方法采用经计量论证的国家（行业）标准分析方法。 ⑶样品采集、运输、保存按《质量手册》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等要求执行。 表5-1 监测分析方法一览表 检测项目 检 测 依 据 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-217 颗粒物 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 氯化氢 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 氯乙烯 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999 臭气浓度 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 总悬浮颗粒物 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995及修改单 氯化氢 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 氯乙烯 固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999 臭气浓度 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 废水 pH值 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893－1989 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 表5-2 采样、分析仪器一览表 检测项目 采样仪器 分析仪器 有组织废气 非甲烷总烃 非甲烷总烃采样真空箱 气相色谱仪GC9790II型 颗粒物 全自动烟尘（气）测试仪/YQ3000-C型 万分之一天平 JF 2004型 低浓度颗粒物 全自动烟尘（气）测试仪/YQ3000-C型 十万分之一天FA1004-5S 氯化氢 综合大气采样器/KB-6120型 可见分光光度计 721G型 氯乙烯 综合大气采样器/KB-6120型 气相色谱仪GC9790II型 臭气浓度 恶臭采样桶 嗅辨员 无组织废气 非甲烷总烃 非甲烷总烃采样真空箱 气相色谱仪GC9790II型 总悬浮颗粒物 综合大气采样器/KB-6120型 十万分之一天FA1004-5S 氯化氢 综合大气采样器/KB-6120型 可见分光光度计 721G型 氯乙烯 综合大气采样器/KB-6120型 气相色谱仪GC9790II型 臭气浓度 恶臭采样桶 嗅辨员 废水 pH值 手工采水器Ale-2 PH计 PHS-3C 化学需氧量 手工采水器Ale-2 50mL酸式滴定管 悬浮物 手工采水器Ale-2 万分之一天平 JF 2004型 氨氮 手工采水器Ale-2 可见分光光度计 721G型 噪声 多功能声级计

# 表六 验收监测内容

验收监测内容： 1、废水 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后纳管排放。本次验收对项目生活污水排放口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-1所示。 表6-1 废水监测内容 检测点 监测内容 监测频次 废水 生活污水排放口 pH值、COD、氨氮、总磷 每天4次，连续2天 废气 ①有组织废气 本次验收对项目注胶、烘干废气处理设施进出口进行监测，监测点设置及监测项目与频次如下表6-2所示。 ②无组织废气 少量废气呈无组织形式排放，测厂界上下风向浓度，2个周期，每个周期3频次。 表6-2 废气监测内容 检测点 监测内容 监测频次 无组织 厂界上下风向 非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度 每天3次，连续2天 有组织 注胶、烘干 水喷淋+静电除油+活性炭吸附装置进出口 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度 每天3次，连续2天 3、噪声 在厂界四周及敏感点设置监测点，测点距厂界围墙外1米且高于围墙处，监测厂界噪声。每天昼间监测1次，监测2天。 表6-3 噪声监测内容 检测点 监测内容 监测频次 厂界四侧及敏感点 昼夜噪声 每天昼夜1次，连续2天

# 表七  验收监测期间生产工况及验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 表7-1 监测期间工况 时间 产品名称 实际产量 设计产量 负荷 2023年2月18日 瓶盖 190万只/天 200万只/天 95% 2023年2月19日 175万只/天 87.5% 监测期间工况稳定，监测期间产品的生产负荷为87.5%~95%，符合《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求》（试行）中75%以上的要求。

验收监测结果： 废水 浙江华标检测技术有限公司于2023年2月18日、19日对项目生活污水排放口进行监测，监测结果如表7-2所示。 表7-2生活污水检测结果单位：mg/L（pH无量纲） 采样点 采样日期 检测结果 pH值 化学需氧量 氨氮 总磷 生活污水排放口 2023-2-18 6.2 39 2.13 0.02 6.4 45 3.24 0.03 6.3 33 2.68 0.02 6.2 36 3.05 0.04 2023-2-19 6.5 41 1.95 0.01 6.1 46 2.44 0.03 6.4 37 3.53 0.05 6.3 32 2.89 0.02 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 6~9 500 - - 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） - - 35 8 监测结果表明，监测时段，生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。 2、废气 ①有组织废气 浙江华科检测技术有限公司于2023年2月18日、19日对项目注胶、烘干废气处理装置进出口进行监测，监测结果如表7-3、7-4所示。

表7-3 注胶、烘干废气检测结果 采样时间：2023年02月18日 采样点位 检测项目 单位 检测结果 限值 第一次 第二次 第三次 平均值 烘干注胶废气进口 标干流量 m3/h 5545 5698 5914 5719 / 颗粒物 排放浓度 mg/m3 25.2 31.6 26.9 27.9 排放速率 kg/h 0.140 0.180 0.159 0.60 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m3 15.0 13.6 13.0 13.9 排放速率 kg/h 8.32×10-2 7.75×10-2 7.69×10-2 7.92×10-2 氯化氢 排放浓度 mg/m3 2.4 1.9 2.1 2.1 排放速率 kg/h 1.33×10-2 1.08×10-2 1.24×10-2 1.22×10-2 氯乙烯 排放浓度 mg/m3 0.98 0.90 0.42 0.77 排放速率 kg/h 5.43×10-3 5.13×10-3 2.48×10-3 4.35×10-3 烘干注胶废气出口 标干流量 m3/h 6671 6863 7120 6885 / 颗粒物 排放浓度 mg/m3 2.6 3.1 2.3 2.7 20 排放速率 kg/h 1.73×10-2 2.13×10-2 1.64×10-2 1.83×10-2 / 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m3 2.13 2.28 2.02 2.14 60 排放速率 kg/h 1.42×10-2 1.56×10-2 1.44×10-2 1.47×10-2 / 氯化氢 排放浓度 mg/m3 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 100 排放速率 kg/h / / / / 0.26 氯乙烯 排放浓度 mg/m3 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 36 排放速率 kg/h / / / / 0.77 排气筒高度 m 15 采样时间：2023年02月19日 烘干注胶废气进口 标干流量 m3/h 5533 5367 5774 5558 / 颗粒物 排放浓度 mg/m3 29.3 33.5 24.9 29.2 排放速率 kg/h 0.162 0.180 0.144 0.162 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m3 14.1 11.7 17.3 14.4 排放速率 kg/h 7.80×10-2 6.28×10-2 9.99×10-2 8.02×10-2 氯化氢 排放浓度 mg/m3 1.7 2.6 1.5 1.93 排放速率 kg/h 9.41×10-3 1.40×10-2 8.66×10-3 6.49×10-3 氯乙烯 排放浓度 mg/m3 0.69 0.94 0.60 0.74 排放速率 kg/h 3.82×10-3 5.04×10-3 3.46×10-3 4.11×10-3 烘干注胶废气出口 标干流量 m3/h 6658 6443 6930 6677 / 颗粒物 排放浓度 mg/m3 2.2 3.5 2.7 2.8 20 排放速率 kg/h 1.46×10-2 2.26×10-2 1.87×10-2 1.86×10-2 / 非甲烷总 烃 排放浓度 mg/m3 2.54 2.37 2.16 2.36 60 排放速率 kg/h 1.69×10-2 1.53×10-2 1.50×10-2 1.57×10-2 / 氯化氢 排放浓度 mg/m3 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 100 排放速率 kg/h / / / / 0.26 氯乙烯 排放浓度 mg/m3 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 36 排放速率 kg/h / / / / 0.77 排气筒高度 m 15 表7-4 注胶、烘干废气检测结果 采样时间：2023年02月18日 采样点位 检测项目 单位 检测结果 限值 第一次 第二次 第三次 烘干注胶废气进口 标干流量 m3/h 5545 5698 5914 / 臭气浓度 无量纲 857 741 977 烘干注胶废气出口 标干流量 m3/h 6671 6863 7120 / 臭气浓度 无量纲 354 416 354 2000 排气筒高度 m 15 采样时间：2023年02月19日 烘干注胶废气进口 标干流量 m3/h 5533 5367 5774 / 臭气浓度 无量纲 857 741 857 烘干注胶废气出口 标干流量 m3/h 6658 6443 6930 / 臭气浓度 无量纲 309 354 416 2000 排气筒高度 m 15 监测结果表明，监测时段，注胶、烘干废气排放口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；氯化氢、氯乙烯排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩改二级标准。 注胶、烘干工序以年运行2400小时计，根据验收监测数据及监测期间平均工况（91.3%），则项目VOCs排放量为0.04t/a。 水喷淋+静电除油+活性炭吸附装置对注胶、烘干过程中产生的颗粒物的去除效率为95.1%，对非甲烷总烃的去除效率为80.9%，对氯化氢的去除效率为77.7%（出口浓度以检出限一半计算），对氯乙烯的去除效率为94.7%（出口浓度以检出限一半计算）。

②无组织废气 本次验收对厂界的无组织废气进行监测，监测结果如表7-5、7-6所表示。 表7-5 无组织废气检测结果 检测项目 监测点位 检测结果（单位 mg/m3 ，注明者除外） 限值 （mg/m3， 注明者除外） 2023-02-18 2023-02-19 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 颗粒物 （μg/m3） 1#上风向 218 367 173 327 303 178 1000 （μg/m3） 2#下风向 252 347 412 335 268 332 3#下风向 425 282 487 370 488 368 4#下风向 447 490 443 212 297 218 非甲烷总烃 1#上风向 0.83 0.76 0.66 0.96 0.63 0.76 4.0 2#下风向 0.86 0.74 0.74 0.89 0.97 0.84 3#下风向 0.91 0.88 0.71 0.82 1.05 0.68 4#下风向 0.60 0.64 0.87 0.76 0.94 0.88 5#厂区内 1.63 1.54 1.58 1.15 1.51 1.36 6 氯化氢 1#上风向 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.20 2#下风向 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 3#下风向 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 4#下风向 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 氯乙烯 1#上风向 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0.60 2#下风向 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 3#下风向 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 4#下风向 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 表7-6 无组织废气检测结果 检测项目 监测点位 检测结果 限值 2023-02-18 2023-02-19 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 臭气浓 度（无量纲） 1#上风向 12 13 12 13 <10 14 20 2#下风向 11 11 12 10 12 11 3#下风向 12 11 10 11 11 13 4#下风向 10 12 11 12 12 10 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的氯化氢和氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值标准；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 中特别排放限值要求；厂界非甲烷总烃和颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 限值标准；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1限值标准。 噪声 浙江华科检测技术有限公司于2023年2月18日、19日对厂界及敏感点昼夜噪声进行监测，监测结果如表7-7所示。 表7-7 噪声监测结果 检测时间：2023年2月18日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 检测时间段 昼间 检测时间段 夜间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 09:55-09:56 56 22:19-22:20 45 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 10:01-10:02 54 22:28-22:29 47 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 10:08-10:09 56 22:34-22:35 46 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 10:16-10:17 54 22:39-22:40 45 5# 敏感点 E:120°45′31.57″ N:29°31′17.04″ 环境噪声 10:44-10:54 52 22:03-22:13 44 检测时间：2023年2月19日 测点编号 检测点位置 主要声源 检测结果 Leq[dB（A）] 检测时间段 昼间 检测时间段 夜间 1# 厂界东外 1m 处 设备噪声 12:41-12:42 57 22:02-22:03 46 2# 厂界南外 1m 处 设备噪声 12:48-12:49 56 22:09-22:10 46 3# 厂界西外 1m 处 设备噪声 12:56-12:57 57 22:18-22:19 46 4# 厂界北外 1m 处 设备噪声 13:08-13:09 56 22:31-22:32 47 5# 敏感点 E:120°45′31.57″ N:29°31′17.04″ 环境噪声 13:29-13:39 52 22:55-23:05 42 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

# 表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 1、环保设施调试结果 ⑴废水 监测结果表明，监测时段，项目生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。 ⑵废气 ①有组织 监测结果表明，监测时段，注胶、烘干废气排放口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；氯化氢、氯乙烯排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩改二级标准。 ②无组织废气 监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的氯化氢和氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值标准；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 中特别排放限值要求；厂界非甲烷总烃和颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 限值标准；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1限值标准。 ⑶噪声 监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ⑷固废 项目产生的增塑剂包装桶由厂家回收利用，固体废弃物主要为边角料、不合格产品、废包装袋、废气处理废DOTP、废活性炭、喷淋废液和生活垃圾。边角料、不合格产品、废包装袋经收集后外售综合利用；废气处理废DOTP暂存危废间，累积到一定量及时委托有资质单位处置；废活性炭、喷淋废液委托嵊州市新业危险废物经营有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。 2、总量控制 本项目实施后，污染物排放总量：废水425吨/年、CODcr0.021吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟粉尘0.049吨/年、VOCs0.04吨/年，符合批复中总量控制指标：废水450吨/年、CODcr0.022吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟粉尘0.24吨/年、VOCs0.04吨/年。 3、工程建设对环境的影响 项目废水、废气、噪声均能达标排放，总量符合总量控制指标，工程建设对环境影响较小。 4、验收监测总结论 嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目建设地点、性质、内容、总平面布置与环评一致，不存在重大变动，废水、废气、噪声均达到了相应的执行标准要求，固废妥善处置，环评审批意见已经落实，符合建设项目竣工环境保护验收条件。 5、建议 加强日常环保管理，确保污染物稳定达标。

# 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嵊州市越兴瓶盖股份有限公司                 填表人（签字）：                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产6亿只金属瓶盖建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 嵊州市甘霖镇蛟苍路198号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3399其它未列明金属制品制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设性质 | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产6亿只金属瓶盖 | 实际生产能力 | 年产6亿只金属瓶盖 | 环评单位 | 杭州申澜环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 绍兴市生态环境局 | 审批文号 | 嵊环核[2020]148号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 2022年12月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | / | 环保设施监测单位 | 浙江华科检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 4350 | 环保投资总概算（万元） | 43 | 所占比例（%） | 0.99 |
|  | 实际总投资 | 4300 | 实际环保投资（万元） | 45 | 所占比例（%） | 1.03 |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | 5 | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200h/a |
| 运营单位 | 嵊州市越兴瓶盖股份有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | / |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / |  |  | / | / | 0.0425 | 0.045 | / | 0.0425 | 0.045 | / | +0.0425 |
|  | 化学需氧量 | / | 46（最大值） | 500 | / | / | 0.021 | 0.022 | / | 0.021 | 0.022 | / | +0.021 |
|  | 氨氮 | / | 3.53（最大值） | 35 | / | / | 0.002 | 0.002 | / | 0.002 | 0.002 | / | +0.002 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | / | 3.5（最大值） | 20 | 1 | 0.951 | 0.049 | 0.24 | / | 0.049 | 0.24 | 0.098 | -0.049 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | / | / | / | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | / | 0.04 | 0.04 | 0.08 | -0.04 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附图1  项目地理位置示意图

# 附图2  项目平面布置图

附件1 项目环评批复

# 附件2 营业执照

# 附件3 危废处置协议

# 附件4 排污登记回执

# 附件5 开工、竣工、调试时间公示照片

# 附件6 检测报告

# 附件7 验收意见及签到单

嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年4月12日，嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护技术指南、项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对项目进行验收。建设单位特邀行业专家、验收监测单位、环评单位等组成验收工作组（验收组人员签名见签到单）。本次验收工作组结合验收监测报告等资料及环境保护设施现场检查情况，提出意见如下：

# 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

嵊州市越兴瓶盖股份有限公司成立于2018年5月30日，是一家从事生产、销售金属瓶盖、金属材料的企业，公司成立以来一直未进行销售和生产活动，现购得位于浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇蛟苍路198号的M2017-62号地块新建厂房，用于金属瓶盖的加工生产，厂房建筑面积13000平方米。企业总投资4300万元，主要采用冲压、注胶、干燥、包装等技术和工艺，购置冲床、高速成型机、送料架等设备，实施年产6亿只金属瓶盖的生产项目。

2、建设过程及环保审批情况

企业2020年7月委托杭州申澜环保科技有限公司编制了《嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月21日取得绍兴市生态环境局《关于嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目环境影响报告表的审查意见》（嵊环核[2020]148号）。企业已领取了排污许可证，许可证编号：91330600MA2BER5375001Z。

3、投资情况

项目实际投资额为4300万元，环保投资为45元。

4、验收范围

本次验收范围为环评报告表和嵊环核[2020]148号文审批内容，即嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目整体竣工环境保护验收 。

二、工程变动情况

本项目工程实际建设内容不存在重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目产生的废水包含喷淋废水和员工生活污水。喷淋废水循环使用，部分随捞渣带走，定期补充新鲜水，每半年全部更换一次，更换的废液作为危险固废委托嵊州新业危险废物经营有限公司处置。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网送甘霖污水处理厂处理。

2、废气

项目生产过程废气主要为投料粉尘、注胶、烘干废气、恶臭。投料粉尘产生量较少，在车间内无组织排放；注胶、烘干废气经集气罩收集后通过“水喷淋+静电除油+活性炭吸附”装置处理，最后通过15m 高排气筒高空排放。

3、噪声

项目产生噪声设备主要为生产设备及引风机等，设备均布置于车间内，选用低噪声的先进的设备，厂区四周建设有实体围墙，以减轻噪声对厂外环境影响。

4、固废贮存场所建设情况及处置去向

项目产生的增塑剂包装桶由厂家回收利用，固体废弃物主要为边角料、不合格产品、废包装袋、废气处理废DOTP、废活性炭、喷淋废液和生活垃圾。边角料、不合格产品、废包装袋经收集后外售综合利用；废气处理废DOTP暂存危废间，累积到一定量及时委托有资质单位处置；废活性炭、喷淋废液委托嵊州新业危险废物经营有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

项目设有规范固废暂存场所。

# 四、环境保护设施验收监测结果

# 1、废水

监测结果表明，监测时段，项目生活污水排放口中主要污染物pH值、化学需氧量排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标准要求。

# 废气

①有组织

监测结果表明，监测时段，注胶、烘干废气排放口中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；氯化氢、氯乙烯排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物厂界新、扩改二级标准。

②无组织

监测结果表明，监测时段，厂界无组织排放的氯化氢和氯乙烯满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值标准；厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 中特别排放限值要求；厂界非甲烷总烃和颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表 9 限值标准；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1限值标准。

# 3、噪声

监测结果表明，监测时段，项目实施后的厂界四侧昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；敏感点昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

# 4、固废

项目产生的增塑剂包装桶由厂家回收利用，固体废弃物主要为边角料、不合格产品、废包装袋、废气处理废DOTP、废活性炭、喷淋废液和生活垃圾。边角料、不合格产品、废包装袋经收集后外售综合利用；废气处理废DOTP暂存危废间，累积到一定量及时委托有资质单位处置；废活性炭、喷淋废液委托嵊州新业危险废物经营有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

企业建立规范的固废暂存间，暂存间由专人负责管理。

# 5、污染物排放总量

根据验收监测报告，本项目实施后，污染物排放总量：废水425吨/年、CODcr0.021吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟粉尘0.049吨/年、VOCs0.04吨/年，符合批复中总量控制指标：废水450吨/年、CODcr0.022吨/年、NH3-N0.002吨/年、烟粉尘0.24吨/年、VOCs0.04吨/年。

# 六、工程建设对环境的影响

本项目建设地点与环评一致，周边环境保护目标未发生变化，因此工程建设对周边环境的影响及防护距离仍满足环评要求。

# 七、验收结论

# 嵊州市越兴瓶盖股份有限公司年产6亿只金属瓶盖建设项目排放的废水、废气、噪声均达到了相应执行标准要求；固废做到分类收集，妥善处理。环评审批意见基本落实，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，原则同意项目通过竣工环境保护验收。

# 八、后续要求

1、验收监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》要求，结合企业实际建设情况进一步完善报告格式、内容。

# Text boxes

425

损耗75

纳管

425

500

化粪池

生活用水

自来水590

损耗87

3

喷淋用水

危废委托处置

90

↑开工时间公示照片

↑竣工时间公示照片

↑调试时间公示照片